## Slide 1: 🤖 AI-Vezérelt Autonóm Tank
📅 Dátum: 2025. November 2.
🔧 Platform: Raspberry Pi 5 + Arduino Mega 2560
💻 Technológiák: Vue 3, Node.js, Python, C++, TensorFlow.js

## Slide 2: 📋 Projekt Áttekintés
🎯 Cél
Teljes körű MI-vezérelt autonóm robotplatform precíz navigációval és térképezéssel
📊 Készültség
95%
Működő prototípus, stabil rendszer
✨ Főbb Jellemzők
🎮 Multi-platform vezérlés (Web, Mobil, IR, Gesztus)
🧠 Mesterséges intelligencia (objektumfelismerés, gesztusvezérlés)
🗺️ SLAM térképezés és autonóm navigáció
🧭 Precíz iránytű + IMU szenzorfúzió
📡 Valós idejű telemetria (10Hz WebSocket)

## Slide 3: 🏗️ Rendszer Architektúra
További komponensek:
RP2040 PICO - ADXL345 IMU (gyorsulásmérő)
BN-880 GPS/Compass modul
IR szenzorok (3 db vonalkövetéshez)
RGB LED-ek (WS2812B)

## Slide 4: 💻 Szoftver Rétegek
Frontend
Vue 3
15+ oldal
WebSocket telemetria
Reszponzív UI
Real-time adatok
Backend
Node.js Express
40+ REST API
10Hz telemetria
Szenzorfúzió
AI szolgáltatások
Firmware
Arduino C++
JSON protokoll
100Hz loop
Motor vezérlés
Szenzor olvasás

## Slide 5: 🎮 Vezérlési Módok
🖱️ Klasszikus Vezérlés
WASD / Nyilak - mozgás
Egér - torony irányítás
Shift - turbo mód
Space - vészleállítás
📱 FPS Mobil
Giroszkóp vezérlés
Dőlés - fordulás
Virtuális joystick
Touch gombok
👋 Gesztusvezérlés
✋ Stop - állj
👍 Előre
👎 Hátra
☝️ Balra / 🤙 Jobbra
🗺️ Autonóm
Útpont navigáció
Vonalkövetés
Akadálykerülés
Objektum követés

## Slide 6: 🧠 Mesterséges Intelligencia
🎯 COCO-SSD Objektumfelismerés
80+ objektum típus
45-65% pontosság
1 FPS @ 640x480
TensorFlow.js
Felhasznál hatásként: Objektum követés, akadály azonosítás
👋 MediaPipe Kézfelismerés
21 kéz jelölőpont
85-95% pontosság
5 különböző gesztus
Google MediaPipe
Használat: Érintésmentes vezérlés kamerával
🔢 Szenzorfúzió - Kálmán Szűrő
Kombinálja az iránytű, IMU és motor szenzor adatokat zajszűréssel → 60-70% zajcsökkentés

## Slide 7: 🧭 Navigációs Rendszer
Szenzor Komponensek
QMC5883L Iránytű - BN-880 modul (I2C)
ADXL345 IMU - RP2040 (gyorsulásmérő)
HC-SR04 Ultrahang - távolságmérés
Motor Enkóderek - odometria (opcionális)
Navigációs Pontosság
±0.5° - irány pontosság
±5cm/10m - távolság pontosság
±0.1°/s - szögsebesség
2-5% - pozíció sodródás
🗺️ SLAM Térképezés
Ultrahangos szenzor alapú környezet feltérképezés valós időben
Occupancy grid térkép (100x100 cella)
Útpont alapú navigáció
Automatikus akadálykerülés

## Slide 8: 🚀 Teljesítmény Mérőszámok
⚡ Real-time
10 Hz - Telemetria
15 FPS - Kamera
1 FPS - AI detektálás
100 Hz - Arduino loop
💻 Erőforrások
30-40% - CPU
800 MB - RAM
<50ms - Latency
~15W - Energi a
🎯 Pontosság
±0.5° - Heading
±5cm - Pozíció
0.01-0.8 m/s - Sebesség
60-70% - Zaj csökk.

## Slide 9: 📱 Webes Felület - 15 Oldal
Vezérlőpult - Áttekintés, gyors vezérlés
Tank Vezérlés - WASD/egér
Vezérlőközpont - Fejlett funkciók
Tank Hadviselés - FPS mód
FPS Mobil - Giroszkóp
MI Látás - AI funkciók
Autonóm - Önálló módok
SLAM Térkép - Navigáció
Kamera - Stream, képrögzítés
Rendszer Naplók - Debug
Hibakereső - Hardver monitor
Szolgáltatások - Státusz
Beállítások - Konfiguráció
IR Távirányító - Gomb setup
Névjegy - Rendszer info

## Slide 10: 🔌 Backend API - 40+ Végpont
Motor Vezérlés
Kamera
Navigáció
AI/Látás

## Slide 11: 🔬 Továbbfejlesztési Lehetőségek
Rövid távú (1-2 hét)
GPS integráció Arduino-ból
Sebesség finomhangolás
Iránytű kalibrálás
Útpont navigáció UI
Akkumulátor monitor
Közép távú (1-2 hónap)
Extended Kálmán Szűrő
GPS+Compass+IMU fúzió
A* útvonaltervezés
Lidar integráció
Multi-robot raj
Hosszú távú (3-6 hónap)
Visual SLAM (ORB-SLAM3)
YOLO v8 objektumkövetés
Szemantikus térkép
Felhő alapú logging
Mobilalkalmazás

## Slide 12: 📈 Projekt Státusz
KÉSZ ÉS MŰKÖDIK!
✅ Befejezett (95%)
Többplatformos vezérlés
AI objektumfelismerés
Navigációs rendszer
SLAM térképezés
15 frontend oldal
40+ API végpont
Valós idejű telemetria
⚠️ Fejlesztés alatt (5%)
GPS Arduino integráció
Sebesség kalibráció
Iránytű kalibrálás
🐛 Ismert problémák
Velocity ~40-50 m/s (kalibrálandó)
Dead reckoning sodródás

## Slide 13: 🎬 Rendszer Használata
🚀 Indítás
🧭 Navigáció teszt
📊 Valós idejű telemetria (példa)

## Slide 14: 🏆 Összefoglalás
Ez a projekt egy komplex, többrétegű MI-vezérelt robotikai rendszer,
amely egyesíti a modern webes technológiákat, gépi tanulást, precíz navigációt és
autonóm viselkedést.
✅ Technikai Eredmények
95% készültség
15 frontend oldal
40+ API végpont
3 AI/ML modell
Kalibráció 10Hz telemetria
±0.5° navigációs pontosság
🎓 Demonstrálja
Komplex rendszertervezés
Többplatformos integráció
Modern szoftverfejlesztés
MI/ML valós időben
Precíz szenzorfúzió
Professzionális UI/UX

## Slide 15: Köszönöm a figyelmet!
🤖 AI-Vezérelt Autonóm Tank
A prezentációt készítette Kovács Árpád.
95% Kész | Működő Prototípus
📞 Kapcsolat: karpad@tsada.edu.rs
📅 2025. November 2.